## Slide 1
GreatWall V2L 系统启动时间
~900ms
~500ms
~300ms
UBoot
kernel
HMI
Early RVC Initialize
Compositor
Service
~500ms
Display Boot Animation
~4000ms
~1500ms
倒车影像可显示@2.5
Home 第一个画面
~8000ms
*哈曼将持续优化启动时间
倒车影像：
HUT 上电冷启动2.5s 倒车视屏初始化完成并且可以显示倒车影像，
1） 如果HUT上电冷启动2.2s 以内收到倒挡信号 ，倒车视屏可以2.5s （从HUT上电冷启动开始计时）显示倒车影像
2） 如果HU上电冷启动 2.5s 之后 （即倒车影像已经初始化完成）收到倒挡信号，倒车影像可以在 <300ms内显示倒车影像
HUT上电冷启动
~300ms

## Slide 2
GreatWall V2H & M 系统启动时间
~800ms
~350ms
~250ms
ABL
kernel
HMI
Early RVC
Initialize
Compositor
Service
~900ms
Display Boot Animation
~2700ms
~1000ms
倒车影像可显示@2.5s
Home 第一个画面
~6000ms
HUT上电冷启动
倒车影像：
HUT 上电冷启动2.5s 倒车影像初始化完成并且可以显示倒车影像，
1） 如果HU上电冷启动2.2s 内收到倒挡信号，倒车影像可以2.5s （从HUT上电冷启动开始计时）显示倒车影像
2） 如果HUT上电冷启动 2.5s 之后 （即倒车影像已经初始化完成）收到倒挡信号，倒车影像可以在 <300ms内显示倒车影像
~200ms

## Slide 3
GreatWall V2H & M 系统启动时间
~800ms
~350ms
~250ms
ABL
kernel
HMI
Compositor
Service
~900ms
Display Boot Animation
~2700ms
~1000ms
Home 第一个画面
~6000ms
HUT上电冷启动
全景环视：
HU 上电冷启动5.5s全景环视初始化完成并且可以显示全景环视影像，
1） 如果HUT上电冷启动5.2s 内收到倒挡信号，全景环视可以5.5s （从HUT上电冷启动开始计时）显示全景环视影像
2） 如果用户在从HUT上电冷启动 5.5s 之后 （即全景环视已经初始化完成）收到倒挡信号，全景环视影像可以在 <300ms内显示全景环视影像
AVM （全景环视）
~3200ms
全景环视影像可显示@5.5s